湖南生物机电职业技术学院实训室需求

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能交互一体机 | 1.屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。 2.具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量、OPS，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。 3.产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。 4.采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android、Windows系统的节能熄屏操作，通过按键实现节能熄屏/唤醒，并可与触摸菜单节能熄屏、遥控器熄屏、五指触控熄屏功能互通互用；产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。 5.内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；触摸中控菜单上的通道信号源名称需支持自定义，需支持中文、英文、数字、符号命名修改，方便识别。 6.产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。 7.需支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。 8.具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，悬浮菜单中需支持输入源选择、截屏、下拉等功能，并可自定义功能菜单，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，支持拖拽及关闭。 9.内置安卓系统，系统版本不低于11.0，内存不低于2G,存储不低于16G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过安卓系统对内置电脑系统进行还原。 10.需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容也可以以图片格式导入白板。 11.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥110°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。 12．OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置Intel Core i5处理器，不低于8G内存，不低于256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6其中USB 3.0≥3，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡。 | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 智慧教学软件 | 1.系统交互采用全触控设计，与Windows10平台系统高度集成。 2.具备802.11ac 2.4GHz／5GHz双频无线通信协议，最高传输速率达1Gbps。 3.具备多画面显示能力，单屏支持不低于6路移动设备无线投屏，投屏画面自动布局不叠加不重合不覆盖，显示画面不少于9画面、4K@60HZ显示。PC端在打开多个应用窗口的情况下，可将某个窗口投屏至单屏中，单屏中显示该投屏窗口，其它的没有投屏的窗口不显示，并保持投屏画面内容同步显示。支持窗口的显示/隐藏/全屏显示操作。 4.所有移动设备均采用标准协议原生投屏，免APP客户端、免连接线、免投屏盒子等第三方设备； 无线投屏内容清晰稳定，音视频同步播放显示。 5.具备浏览器网页浏览功能，支持外置USB采集设备信号上屏。 6.支持电脑、手机等移动端通过专属APP软件进行图片/视频/Office/PDF文件分享；支持视频流推送，即推即播。 7.具备iOS/Android移动终端用户通过APP接入的能力，多用户（≥3）可同时连接、上传文档和投射屏幕内容至显示设备。 8.具备iOS/Android移动终端用户通过APP快速分享功能，支持微信、钉钉等其它App文档快速分享到显示屏；支持一键获取屏幕内容到APP端显示存储；App内集成屏幕信号控制功能。 9.具备多种用户接入模式，如公开、PIN码、锁定等，可提供锁定按钮，锁定状态下未投屏用户无法进行投屏及分享操作。提供中断连接按钮，可一键断开所有用户连接，恢复到初始状态。 | 套 | 10 |  |  |
| 3 | 无线网关型接入点 | 1、支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议； 2、支持双频双流,单频最大接入速率≥2402Mbps,整机最大接入速率≥2976Mbps； 3、支持蓝牙5.0（Ble）； 4、实配1个10/100/1000/2500M Base-T以太网口和1个10/100/1000M Base-T以太网口； 5、支持PoE以太网供电（支持802.3at/at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 6、支持云AC管理，支持云AC三层漫游。 7、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 8、配置12V电源适配器。 | 台 | 10 |  |  |
| 4 | 安装线材 | 非屏蔽六类网线、水晶头、卡槽等线材及人工网络布线、电源改造、系统集成调试等。 | 套 | 10 |  |  |
| 5 | 其它 | 1.每间实验室制作新门牌。 2.根据实际需要制作实验项目二维码标签。 | 项 | 1 |  |  |